# 9  环境管理及监测计划建议

为了减少和缓解建设项目运行对环境造成的影响，建设单位必须建立负有职责的环保管理机制，制订和完善全面、有效的环境管理计划。本项目应按照制定的环境管理体系的要求进行管理，真正有效地在环境管理的各个环节中控制环境因素、减少环境影响。在环境管理体系建立、运行和改进的过程中，贯彻污染预防、节能减排的思想和方法，持续提高项目的环境绩效。

# 9.1  环境管理

9.1.1  环境管理的目的及意义

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

为了预防或者减轻建设项目对环境造成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。

9.1.2  环境管理基本原则

项目建成后，应当遵守环境保护相关法律法规以及环境管理体系，针对项目建设的特点，准寻以下基本原则：

1）正确处理企业发展与环境保护的关系，既要保护环境，又要促进经济发展，把环境效益和经济效益统一起来；

2）环境管理要贯穿到建设项目的各项工作中，环境管理指标要纳入公司管理计划指标中，同时下达，同时进行考核；

3）控制污染，以预防为主，管治结合，综合治理，以取得最佳的环境效益。

9.1.3  环境管理机构

四川新筑通工汽车有限公司设置由总经理、生产总经理、生产经理、安全环保部、各车间、部门负责人组成的环保管理组织机构。总调度室属下的安全环保部配设科长1人，专职环保管理人员1名，负责公司环保工作日常事务；各车间兼职环保员，负责检查、监督、指导车间环保工作。

环保管理机构应做到有职、有权、有责，确实担负起全公司的环境保护管理及监督责任。该机构除对企业负责外，也与地方环境保护管理部门加强联系，使企业环保工作纳入地方环保管理工作系统，在业务上接受检查和监督。其主要职能包括但不限于以下：

1）积极贯彻执行各项环保法律、法规、标准和规章制度；

2）编制全厂性的环境保护规划和计划，并组织实施；

3）积极配合监测站工作人员工作，严格执行定期监测计划，并建立环保档案，及设备运行记录和其他环境统计资料，并定期向当地环境保护行政主管部门申报；

4）在公司统一领导下，搞好环保设施与生产主体设备的协调管理，并与主体设备同时运行、检修；

5）监督目标、指标、环境管理方案的执行状况，定期组织检查公司环境管理体系的运行状况，并向环境管理者代表汇报；

6）确定公司环境管理培训需求，统筹公司内审员的培训与管理；

7）协同上级环保部门进行污染事故的调查和处理。

同时应加强以下几方面的工作：

1）加强对危险废物处理的追踪，并记录在案；

2）建立污染事故响应体系，制定应急预案；

3）设立公众环境“抱怨”反馈体系；

4）建立清洁生产审计管理体系。

9.1.4  环境管理内容

（1）施工期环境管理

1）设计阶段：设计部门应该将环境影响报告书提出的环保措施列入设计之中，如污水处理设备、噪声隔离设备等。建设单位应该把污染治理所需资金、材料和设备等纳入工程预算，上报环保部门初步审查。

2）招投标阶段：建设单位应将施工期、运行期环保实施计划列入招标内容，选择有环境工程设计资质的设计单位参与招标。在投标中应有污染治理方案和环境保护内容，并把经专家评审后的中标者的环保实施计划申报环保部门，经环保部门的审批后方可开工。

3）建设单位在施工后，应派专职人员负责与环保部门、设计单位和施工单位协调工作，对环保实施计划进行监督、检查和管理，环保实施计划应有专业记录，并报送环保部门备案。监督施工单位按合同内容加强施工全过程管理，使施工期的水土流失、噪声、扬尘、建筑垃圾和污水得到有效控制和处置，尽量将施工期对环境的影响控制在最小程度。

4）根据报告书提出的环保措施和环保局审批要求，建设单位应该严格执行“三同时”制度，健全各项环保设施，严格控制各项环保设施的施工安装质量，参与环保工程设施施工质量检查和竣工验收，绿化美化厂区环境。

5）施工期环境监测：建设单位对施工噪声源强和施工厂界噪声进行监测，监测数据报环保部门以便检查和监督。

6）公司应对环保治理设施中土建和安装工程进行验收，组织并监督完成施工现场的迹地恢复工作。

（2）运营期环境管理

项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容：

1）按照现行的排污许可管理排放，申报排污许可。

2）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。

3）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划，定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。

4）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。

5）负责环保专项资金的平衡与控制及办理排污缴费工作。

6）负责组织落实“三同时”等环保审定及竣工验收。

7）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。

8）组织实施事故状态下防治污染产生及扩散的应急措施；调查处理公司内污染事故和污染纠纷，组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。

9）努力建立全公司的EMS（环境管理系统），以达到ISO14000的要求。

10）建立清洁生产审核计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。

9.1.5  环境监理

建设单位应聘请第三方机构进行本项目环境监理。环境监理是对其建设期涉及的环保内容实施全过程的监理，工作核心是为地方环保主管部门监管提供技术支撑和向企业提供环保咨询服务，贯穿本项目建设期，分为设计阶段、施工阶段和试生产阶段。

1）设计阶段环境监理

①检查设计中主体工程总平面布置、规模、工艺、设备与环评及批复的符合性。

②检查设计中环保治理设施规模、工艺、设备与环评及批复的符合性。

③对于遗漏的环保治理措施，向设计单位建议增加。

④在建设单位要求下，协助组织环保治理设施设计招评标。

2）施工阶段环境监理

①施工阶段污染达标监理

调查施工废水和生活污水、固体废弃物处理措施、施工废气污染防治措施、噪声控制措施、生态恢复措施的有效性，各类污染物是否能达标排放等。

②项目批建符合性调查

调查项目选址、主体工程规模、产品方案、生产设备及工艺、工程总平面布置、配套污染防治措施的建设与环批及批复的符合性。

③环保“三同时”监理

调查项目废水、废气、固废、噪声防治措施和事故应急措施等是否和主体工程同时施工。

3）试运行期环境监理

在主体工程试生产期间，主要监理内容包括：环保设施是否与主体工程同时运行、完善建设单位环保管理制度、事故应急预案及设施等。

4）运行期环境管理

运行期的环境管理工作由建设单位承担，企业负责项目运营期的环境管理工作，与当地环保部门及其授权监测部门保持密切联系，直接监管企业污染物的排放情况，并对其实施总量控制，对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。

环保指标逐级分解到车间、班组和个人，负责环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；配合地方环保监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运转动态；加强厂区的绿化管理，保证厂区绿化面积达到设计提出的绿化指标。

各阶段环境管理管理工作主要内容概述如下。

表9.1-1  环境管理工作计划一览表

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理机构职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 项目建设前期 阶段 | 1、与项目可行性研究同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作； 2、积极配合可研及环评单位所需进行的现场调研； 3、对全体职工进行岗位宣传和培训； 4、协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题； 5、对污染大的设备，应严格按照环保规范布置在厂区主导风向的下风向； 6、在设计中落实环境影响报告书提出的环保对策措施。 |
| 施工阶段 | 1、严格执行“三同时”制度； 2、按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目实施措施实施计划 表，并与当地环保部门签订落实计划内的目标责任书； 3、施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作； 4、施工中造成的地表破坏，土地、植物毁坏应在竣工后及时恢复； 5、设立施工期环境建立制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况定期（每季度）向环保主管部门汇报一次。 |
| 生产运 | 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常运行； 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤 查、勤记、勤保护，按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监 测，对不达标环保设施立即寻找原因，及时处理； 3、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水 平，保持企业内部职工素质稳定； 4、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人 员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管 理水平； 5、积极配合环保部门的检查、验收。 |

9.1.6  环境管理台账与排污许可证执行报告编制要求

9.1.6.1  环境管理台账记录要求

排污单位应建立环境管理台账制度，设置专职人员开展台账记录、整理、维护和管理工作，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。为便于携带、储存、导出及证明排污许可证执行情况，台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于三年。排污单位环境管理台账应真实记录生产运行、污染治理设施运行、自行监测和其他环境管理信息。其中记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求。

9.1.6.1  记录内容与频次

1）主要生产设施运行管理信息

排污单位应定期记录生产运行状况并留档，应按批次至少记录以下内容：生产设施、运行状态、投料量、产品产量等。记录内容参见下表。

表9.1-2  主要生产设施运行管理信息样表

| 时 间 | 批 次 | 生产设施 （设备）名 称 | 编码 | 主要生产设施（设备参数 | 运行状态 | 投料量 | 产品产量 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 参数名称 | 参数值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 原料 | 单位 | 辅料 | 单位 | 产品产量 | 单位 | 次品产量 | 单位 |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2）原辅材料信息

推广使用低（无）VOCs含量的绿色原辅材料，排污单位应记录原辅材料采购量、库存量、出库量、纯度、是否有毒有害等信息。记录内容参见下表。

表9.1-3  原辅材料信息样表

| 时间 | 分类 | 名称 | 购买量 | 出库量 | 库存量 | 单位 | 纯度（%） | 是否有毒有害 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他原辅材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3）污染治理设施运行管理信息

废气处理设施记录设施运行参数（包括运行工况等）、污染物排放情况、停运时段、药剂投加时间及投加量等。

废水处理设施包括预处理、综合废水处理、中水回用处理设施三部分，记录每日运行参数（包括运行工况等）、进水水质及水量、回用水量、出水水质及水量、停运时段、药剂投加时间及投加量、污泥含水率、污泥产生量、污泥外运量等。记录内容参见下表。

表9.1-4  废气污染治理设施运行管理信息样表

| 设施 名称a | 编码 | 治理设施型号 | 运行参数b | 污染物排放情况 | 排放口烟气温度 | 停运时段c | 药剂情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 参数值 | 单位 | 出口风量 | 污染物因子 | 排放浓度 | 排放量 | 治理效率 |  | 开始时间 | 结束时间 | 名称 | 投加时间 | 投加量d |
|  |  |  |  |  |  | m³/h |  | mg/m³ | kg/d | % | ℃ |  |  |  |  | t |
| 停运情况说明： |
| a是主要治理设施名称，以除尘设施为例，主要包括袋式除尘器、湿式除尘器等。 b 指设施的运行参数，包括参数名称、参数值、计量单位，以除尘器为例，除尘效率，设计值为90，计量单位为%。 c停运时段是指设施故障、维修、检修等的时间段。 d吸附法应为更换时间。 |

表9.1-5  废水污染治理设施运行管理信息样表

| 设施 名称a | 编码 | 治理设施 | 治理设施主要参数 | 污染物排放情况 | 污泥 | 停运时段b | 药剂情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 参数值 | 单位 | 进水水量 | 污染因子 | 进口浓度 | 治理效率 | 出口水量 | 出口浓度 | 回用水量 | 含水率 | 产生量 | 外运量 | 开始时间 | 结束时间 | 名称 | 投加时间 | 投加量 |
|  |  |  |  |  |  | m3/h |  | mg/L | % | m3/h | mg/L | m3/h | % | t/d | t/d |  |  |  |  | t |
| 停运情况说明： |
| a指主生产过程预处理、综合废水处理、中水回用处理设施。 b停运时段是指设施故障、维修、检修等的时间段。 |

4）非正常工况记录信息

应记录锅炉起停时段设施名称、编号、非正常起始时刻、非正常恢复时刻、污染物排放量、排放浓度、事件原因、是否报告等。记录内容参见下表。

表9.1-6非正常工况信息样表

| 设施名称 | 编号 | 非正常时刻 | 恢复时刻 | 污染物排放情况 | 事件原因 | 是否报告 | 应对措施 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染物名称 | 排放浓度 （mg/Nm3） | 排放量 |  |  |  |  |

5）监测记录信息

排污单位应建立污染治理设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照HJ/T373、HJ819 等相关要求执行。记录内容见下表。

表9.1-7  废气污染物排放情况结果记录信息样表

| 采样时间 | 排放口编码 | 污染物项目 | 监测设施 | 监测结果 | 是否超标 | 数据来源 | 异常情况 | 记录人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小时浓度（mg/Nm3） | 风量（m3/h） | 排口温度（℃） |  |  |  |  |  |

表9.1-8  废水污染物排放情况结果记录信息样表

| 采样时间 | 排放口编号 | 污染物项目 | 监测设施 | 监测结果 | 是否超标 | 数据来源 | 异常情况 | 记录人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出口累计流量（m3） | 出口浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |

6）其他环境管理信息

排污单位应记录重污染天气应对期间等特殊时段管理要求、执行情况（包括特殊时段生产设施和污染治理设施运行管理信息）等。重污染天气应对期间等特殊时段的台账记录要求与正常生产记录频次要求一致，每天进行1次记录，地方环境保护主管部门有特殊要求的，从其规定。

排污单位还应根据环境管理要求和排污单位自行监测记录内容需求，进行增补记录。

9.1.7  重污染天气应急预案

为保护公众身体健康，最大限度减少对生产的影响，以应对重污染天气，当发生重污染天气时，建设单位应采取以措施，减少污染物的排放。

1）调整生产周期，减少污染物排放；在排放达标的基础上进一步提高污染治理设施效率。尽量减少含挥发性有机物的涂料、油漆、溶剂等原材料及产品的使用；

2）根据重污染实际情况、应急强制响应措施，采取调休、错峰上下班、远程办公等弹性工作制；

3）蓝色预警状态下，全厂颗粒物和挥发性有机物（VOCs）减排比例均应达到5%以上；

4）黄色、橙色和红色预警状态下，全厂二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘等主要污染物的减排比例应分别达到 10% 、20% 和30%以上，VOCs 减排比例应分别达到10%、15%和20%以上；

5）涉及大气污染业，应结合实际不断完善重污染天气应急响应操作方案增强应污染减排措施的科学性、可操作性和可核实性。

# 9.2  项目污染物排放清单

项目外排的污染源主要为涂装废气和涂装废水。项目污染源排放清单见下表。

表9.2-1  项目污染源排放清单

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 工程组成 | 主体工程：冲压车间生产线、焊装车间生产线、涂装生产线、总装车间生产线、电气车间生产线 |
|  | 公辅工程：锅炉房、制冷站、空压站、水泵房、降压站、消防水池、纯水制备系统、循环水冷却系统、完检车间、试车跑道、研发中心 储运工程：冲压件库（改建）、化学药品存放间、油漆库、成品停车场、（配套件库、小件制作车间为二期预留） 环保工程： 废气处理措施：移动式焊接烟尘除尘器、打磨室布袋除尘器、水旋除漆雾装置、喷漆废气“活性炭吸附+RTO”焚烧处理装置、烘干废气RTO焚烧装置、锅炉废气低氮燃烧器； 废水处理措施：污水处理站、事故应急池 噪声处理措施：建筑隔声、低噪声设备，室外设备加装隔音罩； 固废处理措施：废料间（含危险废物暂存间、一般固废暂存间） |
| 二、主要原辅材料 |
| 主要原辅材料 | 本项目罩光漆及稀释剂涉及危险物质为二甲苯、甲苯。 |
| 三、污染物排放种类 |
| 来源 | 种类 | 处理措施 | 运行参数 | 效率 |
| 冲压车间 | 金属切割粉尘 | 滤筒除尘器（设备自带） | 处理废气量12000m3/h，年运行时间4000h。 | 99% |
| 焊装车间 | 焊接烟尘 | 经6移动式焊接烟尘净化机。 | 处理废气量9000m3/h，年运行时间4000h。 | 93.1% |
| 涂装车间 | 电泳烘干废气 | RTO燃烧装置焚烧处理 | 处理废气量2500m3/h，排气筒（2#）高度21m，年运行时间4000h。 | 95.00% |
|  | 电泳强冷废气 | 直接排放 | 废气量65000m3/h，排气筒（3#）高度21m，年运行时间4000h。 | 0 |
|  | 喷胶废气 | 经活性炭吸附处理后，通过1#主烟囱排气筒排放 | 废气量50000m3/h，排气筒（1#）高度30m，年运行时间4000h。 | 95.00% |
|  | 胶烘干废气 | RTO燃烧装置焚烧处理 | 废气量1500m3/h，排气筒（2#）高度21m，年运行时间4000h。 | 95.00% |
|  | 中涂喷漆、流平废气，洗枪废气 | 水旋除漆雾系统+活性炭吸附/脱附+ RTO焚烧装置 | 废气量120000m3/h，排气筒（1#）高度30m，年运行时间4000h。 | 90.25% |
|  | 中涂烘干废气 | 活性炭吸附/脱附+ RTO焚烧装置 | 废气量1500m3/h，排气筒（1#）高度30m，年运行时间4000h。 | 90.25% |
|  | 面漆喷漆、流平废气，洗枪废气 | 水旋除漆雾系统+“活性炭吸附/脱附+ RTO焚烧装置 | 废气量120000m3/h，排气筒（1#）高度30m，年运行时间4000h。 | 90.25% |
|  | 面漆烘干废气 | 活性炭吸附/脱附+ RTO焚烧装置 | 废气量1500m3/h，排气筒（1#）高度30m，年运行时间4000h。 | 90.25% |
|  | 罩光漆喷漆、流平废气，洗枪废气，调漆间、储漆间废气 | 活性炭吸附/脱附+ RTO焚烧装置 | 废气量121500m3/h，排气筒（1#）高度30m，年运行时间4000h。 | 85.50% |
|  | 罩光漆烘干废气 | RTO燃烧装置焚烧处理 | 废气量2000m3/h，排气筒（2#）高度21m，年运行时间4000h。 | 95.00% |
|  | 大件喷漆废气 | 水旋除漆雾系统+“活性炭吸附/脱附+ RTO焚烧装置 | 废气量120000m3/h，排气筒（1#）高度30m，年运行时间4000h。 | 90.25% |
|  | 大件烘干废气 | 活性炭吸附/脱附+ RTO焚烧装置 | 废气量1500m3/h，排气筒（1#）高度30m，年运行时间4000h。 | 90.25% |
| 涂装车间共设“4套水旋除漆雾装置+4套活性炭吸附+1套RTO焚烧装置” |
| 涂装车间烘干炉 | 前处理加热装置燃烧烟气 | 直接排放 | 废气量3313.96m3/h，排气筒高度21m，年运行时间4000h。 | 0 |
|  | 电泳烘干炉、废气处理装置燃料燃烧烟气 | 直接排放 | 废气量899.31×2m3/h（2台），排气筒高度21m（2根），年运行时间4000h。 | 0 |
|  | PVC胶、中涂、面涂、罩光烘干炉、废气处理装置燃料燃烧烟气 | 直接排放 | 废气量572.29×4m3/h（4台）m3/h，排气筒高度21m（4根），年运行时间4000h。 | 0 |
|  | 大件烘干炉燃料燃烧烟气 | 直接排放 | 废气量654.04m3/h，排气筒高度21m，年运行时间4000h。 | 0 |
|  | RTO燃料燃烧烟气 | 同RTO处理废气一起排放 | 废气量245.27m3/h，排气筒高度30m，年运行时间4000h。 | 0 |
| 硅烷化车间 | 硅烷化废水 | “pH调节+絮凝沉淀”预处理后进入综合污水处理站。 | 90.2t/d 间歇 | 氟化物30%； |
| 含油废水 | 模具清洗废水、脱脂废水、滑撬格栅清洗废水 | “破乳+气浮”预处理后进入综合污水处理站处理 | 142.1 t/d 间歇 | SS 80%； COD15%； 石油类90% |
| 电泳工段 | 电泳废液 | “pH调节+絮凝沉淀”预处理后进入综合污水处理站 | 89..2 t/d 间歇 |  |
| 其他 | 喷漆、测试废水、地坪清洗废水及初期雨水 |  | 44.7t/d 间歇 | 0 |
| 综合废水处理系统 | 收集全厂生产废水 | “水解酸化+生物接触氧化+沉淀+砂滤”处理工艺 | 456.2m3/d | SS 80%； COD85%； 氨氮 60%； 总氮 50%； 石油类 40% |
| 全厂 | 生活废水 | “隔油+沉淀”预处理，与综合污水处理站出水及清下水排入园区污水处理厂进一步处理。 | 64 m3/d |  |
| 冲压车间、焊装、涂装、总装、电气、制冷站、循环水泵、污水站 | 设备噪声 | 采用低噪风机、安装消声器、车间封闭、建筑隔声 | 75~110（dB(A)） 间歇或连续 | 隔声量10~25（dB(A)） |
| 试车跑道 | 试车噪声 | 禁止夜间试车 | 85（dB(A)） | 0 |
| 一般固废 | 各类金属废料、除尘器粉尘、水性漆渣、包装、含油手套、废砂纸、纯水站废活性炭污水站污泥、生活垃圾 | 综合利用、定期收集。污水处理站混合污泥池污泥暂按危险废物管理，项目投运后对其须进行危险废物鉴定，如鉴定后属于危险废物则交由相应资质单位处理，如不属于危险废物由当地环卫部门清运处置。 | 2298.04t/a | 100% |
| 危险固废 |  | 在厂内危废暂存间暂存，定期由有危废处置资质的单位收集处置 | 83.66t/a | 100% |
| 四、污染物排放种类 |
| 类型 | 名称 | 排放速率 | 排放量t/a | 标准 |
| 大气污染物 | VOCs |  | 3.23 |  |
|  | 二甲苯 |  | 1.55 |  |
|  | 甲 苯 |  | 0.13 |  |
|  | 烟尘 |  | 1.006 |  |
|  | SO2 |  | 0.462 |  |
|  | NOX |  | 4.46 |  |
| 废水污染物 | COD |  | 13.34 |  |
|  | NH3-N |  | 0.69 |  |
|  | 石油类 |  | 1.67 |  |
|  | SS |  | 7.74 |  |
|  | 磷酸盐 |  | 0.05 |  |
|  | 氟化物 |  | 0.05 |  |
| 噪声 | 噪声设备 | 噪声强度（dB(A)） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中3类标准 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A) |
|  | 冲压线 | 90 |  |
|  | 切割机 | 85 |  |
|  | 各类压力机 | 85 |  |
|  | 点焊线 | 80 |  |
|  | 转运线 | 75 |  |
|  | 通风系统 | 100 |  |
|  | 装配线 | 75 |  |
|  | 试车跑道 | 85 |  |
|  | 锅炉风机 | 110 |  |
|  | 空压机 | 105 |  |
| 固废 | 危险固废 | 排放量0 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001) 及2013年修改单 |
|  | 一般固废 | 排放量0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及2013年修改单 |
| 五、总量控制（t/a）及来源 |
| 废气 | 烟尘 | 51.74 | 由雅安市生态环境局局进行调剂解决 |
|  | SO2 | 3.34 |  |
|  | NOx | 10.0 |  |
|  | VOCs | 6.46 |  |
|  | 二甲苯 | 1.55 |  |
|  | 甲苯 | 0.13 |  |
| 废水（进入环境） | CODCr | 6.5 |  |
|  | NH3-N | 0.65 |  |
|  | 氟化物 | 0.05 |  |
| 六、污染物分时段要求 |
| 无 |
| 七、排污口信息、执行的环境标准 |
| 八、环境风险防范措施 |
| 本项目实施后，不构成重大危险源。在做好风险防范措施的前提下，本项目建设的环境风险水平是可以接受的。 |
| 九、环境监测（祥见表） |
| 十、向社会公开的信息内容 |
| 名称 | 建设项目基本情况、环境质量状况 |
| 基础信息 | 项目主要污染排放源的数量、种类和位置，项目主要污染物产生及预计排放情况，建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果，项目拟采取的环境风险防范措施。 |

# 9.3  环境管理制度

公司的环境监测机构可单独设置，也可由公司试验室承担，但应做到有编制、有人员、有工作条件(如仪器设备、工作室及工作费用等)、有任务、有考核，为公司的环境管理提供科学依据。公司的环境(含污染源)监测工作也可委托当地具有资质的环境监测站承担。

9.3.1  监测机构职责

1、针对项目投产后的排污特征，制定公司监测计划和实施方案。

2、对本企业生产过程中的污染物进行定期监测，并及时监测非正常状况和事故状况下的污染物排放状况及环境质量，负责监测数据的统计、汇总，进行污染物排放的动态分析，建立完整的污染源档案，形成现代化监测网络管理体系。

3、配合地方环境监测站对企业内污染源和所在地环境质量的监测，如实向地方环境管理部门提供企业排污和环境质量报告。

9.3.2  监测报告制度

项目经环境保护设施竣工验收取得排污许可等环保手续后，方可正式投入生产。

项目建成后应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

9.3.3  污染治理设施的管理制度

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

1）项目主要环保设施

项目主要环保设施以涂装车间废气和废水处理装置为主。具体见下表所示。

表9.3-1  项目主要环保设施管理要求

| 污染物 | 环保设施名称 | 日常环保管理内容 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 涂装车间喷漆室废气 治理措施 | 经水旋漆雾处理系统处理后，再进入“活性炭吸附/脱附+RTO燃烧装置。 | ①保证活性炭吸附塔与解吸塔之间的自动转换的连锁控制装置运转正常，确保活性炭吸附VOCs的净化效率≥95%； ②保证RTO炉焚烧炉正常运行，确保VOCs焚烧效率≥95%； ③监控装置出口VOCs和二甲苯浓度达标。 |
|  | 涂装车间电泳烘干废气、胶烘干废气、罩光漆烘干废气 治理措施 | RTO直接焚烧炉 | ①保证RTO焚烧炉正常运行，确保VOCs焚烧效率≥95% ②监控装置出口VOCs和二甲苯浓度达标。 |
|  | 涂装车间点修补喷漆废气再罩光喷漆室进行、贮漆及调漆间废气、涂胶及发泡工序废气收集系统 | 废气收集系统 | 保证废气收集运转正常，保证收集废气送活性炭吸附塔+RTO炉焚烧炉系统的管路通畅。 |
|  | 粉尘类污染物除尘系统 | 布袋除尘器 和焊烟净化器 | 保证除尘器布袋等过滤材料的完好有效。 |
| 废水 | 厂废水预处理站 | pH调节+破乳气浮+絮凝沉淀+生化处理系统 | ①监控出水污染物浓度达标； ②保证应急收集池处于空池状态。 |
|  | 地下水防控系统 | 重点防渗区 | ①监控涂装作业用水量与排水量是否在正常水平； ②监控位于厂废水站附近的地下水观测井水质是否出现异常； |
| 其它 | 在线监控系统 | 废气、废水 | 维护在线监控系统的污染物检测以及检测数据传送系统正常运行 |

2）排污口规范化

项目按要求在各废气污染源、重点噪声污染源车间外及固体废物暂存场等设置明显的环境保护图形标志牌。排放口图形标志见下表。

表9.3-2  排放口提示图形标志

| 提示标志 | 废气 | 噪声 | 一般固体废物 | 危险废物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 | 黄色 |
| 图形颜色 | 白色 | 黑色 |

9.3.4  奖惩制度

企业要建立环境保护奖惩制度，对改进环保治理技术、节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

# 9.4  环境监测计划建议

环境监测是环保工作的重要组成部分，它是监督检查“三废”排放情况，正确评价环境质量和处理装置性能必不可少的手段。为检查落实国家和地方的各项环保法规、标准的执行情况，加强环境影响评价制度与排污许可制度的衔接。

9.4.1  自行监测管理要求

1、一般原则

排污单位在申请排污许可证时，应按照技术规范确定产排污环节、排放口、污染物项目及许可限值的要求制定自行监测方案，并在排污许可证申请表中明确。锅炉自行监测按HJ820执行。

2、自行监测方案

自行监测方案中应明确排污单位的基本情况、监测点位及示意图、监测污染物项目、执行排放标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制、自行监测信息公开等，其中监测频次为监测周期内至少获取1次有效监测数据。对于采用自动监测的排污单位应当如实填报采用自动监测的污染物项目、自动监测系统联网情况、自动监测系统的运行维护情况等；对于未采用自动监测的污染物项目，排污单位应当填报开展手工监测的污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次。

9.4.2  自行监测计划

1、一般原则

排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。手工监测时生产负荷应不低于本次监测与上一次监测周期内的平均生产负荷。

2、废气监测计划

（1）有组织废气监测点位、指标及频次

废气直接排放的，应在烟道上设置监测点位；相同监测项目多股废气混合排放的，应分别在各个烟道上或在废气汇合后的混合烟道上设置监测点位；有机废气回收或处理装置应分别在其废气入口及排放口设置监测点位。

（2）无组织废气监测点位、指标及频次

无组织废气监测点位按 GB 14554、GB 16297 及 HJ/T 55 执行。无组织废气监测点位、监测指标及最低监测频次为半年。

具体监测计划见下表：

表9.4-1  项目运行期废气监测计划

| 类别 | 污染源监测点位 | 监测指标 | 监测方式 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织排放监测 | 涂装车间各排气筒 | 废气量、二甲苯、VOCs、甲苯、 | ①有机废气装置设置监控装置；②由企业自行定期监测或委托有资质的单位监测 | 每年4次 |
|  |  | 涂装车间天然气烘干炉、热水锅炉排气筒 | 废气量、烟粉尘、SO2、NOX |  |  |
|  |  | 焊装车间焊接烟气排气筒 | 废气量、烟尘 |  |  |
|  |  | 打磨室 | 废气量、烟尘 |  |  |
|  | 无组织排放监测 | 二甲苯、VOCs | 按照技术规范在厂界设置4个监测点，由企业自行定期监测或委托有资质的单位监测 | 每年4次 |
| 注：各废气污染源应在各自出风口单独设置采样孔。 |

为杜绝大气污染物事故排放，预留大气在线监测装置安装位置，设置废气采样监测平台和采样孔。为确保项目外排的有机废气得到有效、及时的监控，企业需购置挥发性有机物在线监测设备对项目产生的挥发性有机物进行在线监测。

3、噪声监测计划

监测点位：沿厂界布设4个监测点位。

监测频率：每年监测4次，每次监测二天，并分昼间和夜间。

监测项目：昼、夜等效连续A声级。

4、废水监测计划

排污单位废水监测点位、监测指标及最低监测频次见下表。

表9.4-2  项目运行期废水监测计划

| 类别 | 污染源监测点位 | 监测指标 | 监测方式 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区总排口 | 废水量、CODCr、NH3-N、pH、石油类、氟化物 | ①废水总排放口规范化设置，设置CODCr、氨氮在线监测仪长期监测②由企业自行定期监测或委托有资质的单位监测 | ①长期 ②每年4次 |

厂区废水总排放必须设置COD、NH-N3在线监测设施。

5、固体废物贮存监控

监测对象：废溶剂、废油、机加废屑余料、废渣及废活性炭等。

监测频率：每半年一次，并执行报表制度，包括废物名称、排放量、利用量、利用率、历年堆存量、占地面积。

6、地下水监测计划

建立地下水环境监测管理体系能够及时发现问题，采取相应措施，控制地下水环境污染。

为了及时准确掌握项目区及附近保护目标地下水环境质量状况和地下水中污染物的动态变化，项目需建设地下水长期监测系统。地下水监测应遵循重点污染防治区加密监测，以浅层地下水监测为主，兼顾厂区边界等原则。水质检测项目参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）相关要求和潜在污染源特征因子的确定，各监测井可依靠检测目的不同适当增加监测项目，项目的安全环保部门安排专人负责监测或委托专业的机构进行分析。

目前尚没有针对建设项目地下水环境监测的法律法规或规程规范，本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164－2004），结合研究区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，并结合模型模拟预测的结果来布置地下水监测点。

（1）监测井布置

本次监测井布设考虑在建设项目上、下游及重点污染风险源处各布设1口跟踪监测井，共2口监测井，位置设置见下图。

地下水监测计划见下表。

表9.4-3  项目运行期地下水监测计划

| 监测点位 | 位置 | 井深 | 功能 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JW1 | 上游背景值监测井 | 10m | 背景值监测点 | pH、耗氧量（CODMn）、SS、氨氮、氟化物、石油类等 | 每季度1次 |
| JW2 | 污水处理站西侧 | 10m | 污染跟踪监测点 |  |  |
| 注：如遇到特殊的情况或发生污染事故，可能影响地下水水质时，应增加采样频次，并根据实际情况增加监测项目。 |

图9.4-1  项目运行期地下水跟踪监测点位图

7、土壤监测计划

表9.4-4  项目运行期土壤环境监测计划

| 序号 | 监测点位 | 样品要求 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 涂装车间附近 | 柱状样 0~0.5 m、0.5~1.5 m、1.5~3 m分别取样 | 甲苯、二甲苯 | 项目投产运行后每5年监测一次 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中第二类用地要求 |
| 2# | 污水处理站附近 |  |  |  |  |
| 3# | 危废暂存间附近 |  |  |  |  |
| 4# | 焚烧烟气下风向 | 表层样 0~0.2m |  |  |  |

评价要求：建设单位在自行监测过程中应严格按照相关规范进行取样、分析等流程，并定期向当地环保部门汇报真实情况。如有数据造假等现象，由当地环保部门按规定查处建设单位相关部门负责人及相关人员。

9.4.3  采样和测定方法

1、自动监测

废水自动监测参照 HJ/T 353、HJ/T 354、HJ/T 355、HJ/T 356 执行。

2、手工采样

有组织废气手工采样方法的选择参照GB/T 16157、HJ/T 397、HJ 732执行。无组织排放采样方法参照HJ/T 55 执行。

废水手工采样方法的选择参照HJ493、HJ494、HJ495和 HJ/T 91执行，噪声和土壤采样方法参照国家相关标准执行。

3、测定方法

废水、废气、噪声、土壤污染物的监测按照相应排放标准中规定的污染物浓度测定方法标准执行，国家或地方法律法规等另有规定的，从其规定。

9.4.4  数据记录要求

监测期间手工监测的记录和自动监测运行维护记录按照 HJ819执行。应同步记录监测期间的生产工况。

9.4.5  监测质量保证与质量控制

按照HJ819的要求，排污单位应根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。

9.4.6  自行监测信息公开

排污单位应按照HJ819要求进行自行监测信息公开。

9.4.7  人员培训

上岗职工必须进行职业道德、环境保护、劳动卫生、安全生产等法规教育，以增强操作人员和管理人员的职业精神和业务水平外，本评价建议：项目投入运行后设置专门部门负责厂区环保措施的实施、环境监测及污染治理等有关方面的工作。负责企业对社会的环境承诺，协调与当地环保部门的工作。培训内容包括：

① 由公司人力资源部组织安排、技术部门负责培训，使受训人员对工厂的设备、工艺流程、处理技术等掌握必备的基础理论知识；

② 对上岗职工进行职业道德、环境保护、劳动卫生、安全生产等法规教育，增强管理人员和操作人员的职业精神和业务技能；

③ 组织并监督检查企业的基本建设、技术改造贯彻“三同时”制度的情况，参与其方案的审定与竣工验收工作；

④ 监督检查整个厂区的环保设施运行和污染排放情况，负责本企业环保设施的维修、检测，使环保设施正常运转。

⑤ 组织环境监测，检查本项目区域环境质量状况和发展变化；

⑥ 环境监测人员应送地方专业部门学习空气、水质等的监测规范和分析技术。

# 9.5  竣工环境保护验收清单

项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的

有关规定，及时向有关环境保护主管部门申请，对项目进行环境保护验收。本项目环保设施验收清单见表9.5-1。

表9.5-1  环保设施三同时验收一览表

| 污染源 | 环保设施 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 |
| 等离子切割粉尘 | 设备自带高效滤筒除尘器 | 处理效率约99% |  |
| 焊接烟尘 | 6台移动式焊接烟尘净化机（高效滤芯+活性炭）处理，车间内排放 | 捕集率≥95% 处理效率≥98% |  |
| 电泳烘干废气 | RTO燃烧装置焚烧处理，2#排气筒，21m | 处理效率≥95% |  |
| 电泳强冷废气 | 直接排放，3#排气筒，21m |  |  |
| 喷胶废气 | 活性炭吸附处理后，通过1#主烟囱排气筒排放 | 处理效率≥95% |  |
| 胶烘干废气 | RTO燃烧装置焚烧处理，2#排气筒，21m | 处理效率≥95% |  |
| 中涂喷漆、流平废气，洗枪废气 | 水旋除漆雾系统+“活性炭吸附+ RTO焚烧装置,1#排气筒，30m | 处理效率≥90.25% |  |
| 中涂烘干废气 | 活性炭吸附+ RTO焚烧装置,1#排气筒，30m | 处理效率≥90.25% |  |
| 面漆喷漆、流平废气，洗枪废气 | 水旋除漆雾系统+“活性炭吸附+ RTO焚烧装置,1#排气筒，30m | 处理效率≥90.25% |  |
| 面漆烘干废气 | 活性炭吸附+ RTO焚烧装置,1#排气筒，30m | 处理效率≥90.25% |  |
| 罩光漆喷漆、流平废气，洗枪废气，调漆间、储漆间废气 | 水旋除漆雾系统+“活性炭吸附+ RTO焚烧装置,1#排气筒，30m | 处理效率≥85.5% |  |
| 罩光漆烘干废气 | RTO燃烧装置焚烧处理，2#排气筒，21m | 处理效率≥95% |  |
| 大件喷漆废气 | 水旋除漆雾系统+“活性炭吸附+ RTO焚烧装置,1#排气筒，30m | 处理效率≥90.25% |  |
| 大件烘干废气 | 活性炭吸附+ RTO焚烧装置,1#排气筒，30m | 处理效率≥90.25% |  |
| 电泳烘干炉、废气处理装置燃料燃烧烟气 | 直接排放，21m排气筒 |  |  |
| PVC胶、中涂、面涂、罩光烘干炉、废气处理装置燃料燃烧烟气 | 直接排放，21m排气筒 |  |  |
| 大件烘干炉燃料燃烧烟气 | 直接排放，21m排气筒 |  |  |
| RTO燃料燃烧烟气 | 通过2#排气筒排放 |  |  |
| 前处理锅炉 | 低氮燃烧器，21m排气筒 |  |  |
| 废水 |
| 硅烷化废水 | “pH调节+絮凝沉淀”预处理后进入综合污水处理站。 |  |  |
| 模具清洗废水、脱脂废水、滑撬格栅清洗废水 | “破乳+气浮”预处理后进入综合污水处理站处理 |  |  |
| 电泳废液 | “pH调节+絮凝沉淀”预处理后进入综合污水处理站 |  |  |
| 综合废水处理系统 | “絮凝沉淀+气浮+水解酸化+接触氧化+深度处理工艺”处理工艺。处理规模400m3/d |  |  |
| 生活废水 | “二级生化+过滤”预处理 |  |  |
| 噪声 |
| 吊钩桥式起重机 | 减振器、选用低噪声震动小的设备 | \ | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中3类标准 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A) |
| 冲压线 |  |  |  |
| 废料传送线 |  |  |  |
| 悬挂式点焊线 | 耳塞 |  |  |
| 空调送风机 | 采用低噪风机、安装消声器、车间封闭 |  |  |
| 通风机、增压风机 |  |  |  |
| 空压机、鼓风机 | 选用低噪设备、基础减振、进出口装消声器 |  |  |
| 检测线 | 建筑隔声 |  |  |
| 空调 | 采用低噪风机、安装消声器、车间封闭 |  |  |
| 制冷机组 | 建筑隔声 |  |  |
| 水泵 | 设于厂房内 |  |  |
| 罗茨风机 | 设单独隔声间 |  |  |
| 试车 | 禁止夜间试车 |  |  |
| 固废 |
| 溶剂型废漆渣 | 在厂内危废暂存间暂存，定期由有危废处置资质的单位收集处置 | 对环境无明显影响 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001) 及2013年修改单 |
| 溶剂型废洗枪液 |  |  |  |
| 废矿物油 |  |  |  |
| 废溶剂 |  |  |  |
| 废胶 |  |  |  |
| 废活性炭 |  |  |  |
| 硅烷化渣 |  |  |  |
| 废漆桶 |  |  |  |
| 污水处理系统废油脂 |  |  |  |
| 硅烷化废水预处理系统絮凝沉淀污泥 |  |  |  |
| 冲压废钢材、废料 | 综合利用 综合利用 | 对环境无明显影响 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及2013年修改单 |
| 各种废包装材料 |  |  |  |
| 废金属材料 |  |  |  |
| 废焊条 |  |  |  |
| 焊装车间除尘器收集物 | 由环卫部门定期收集处理 |  |  |
| 热水洗过滤渣 | 综合利用 |  |  |
| 水性漆渣 | 由环卫部门定期收集处理 |  |  |
| 含油废手套及废抹布 | 由环卫部门定期收集处理 |  |  |
| 废砂纸 | 由环卫部门定期收集处理 |  |  |
| 纯水站废活性炭、废砂砾、废反渗透膜 | 由环卫部门定期收集处理 |  |  |
| 污水处理站混合污泥池污泥 | 暂按危险废物管理，项目投运后对其须进行危险废物鉴定，如鉴定后属于危险废物则交由相应资质单位处理，如不属于危险废物由当地环卫部门清运处置。 |  |  |
| 生活垃圾 | 由环卫部门定期收集处理 |  |  |
| 地下水 |
| 防渗分区 | 名称 | 验收要求 |
| 重点防渗区 | 涂装车间 | 原始地层或填挖方地坪+土工布+2mm厚HDPE膜（K≤10-12cm/s）+土工布 +12cmP8防渗混凝土，车间修筑废液截流沟，连接厂区事故应急池，用于泄漏后废液收集。 |
|  | 地下管线 | ①一级地下管线、二级地下管线宜采用钢制管道，三级地管应采用钢制管道；②当管道公称直径不大于500mm时，应采用无缝钢管；当管道公称直径大于500mm时，宜采用直缝埋焊焊接钢管，焊缝应进行100%射线探伤；③管道设计壁厚的腐蚀余量不应小于2mm或采用管道内防腐；④管道的外防腐蚀等级应采用加强级；⑤管道的连接方式应采用焊接。 |
|  | 油漆库 | 原始地层或填挖方地坪+土工布+2mm厚HDPE膜（K≤10-12cm/s）+土工布+20~65cm砂砾层铺砌基层+12cmP8防渗混凝土，车间修筑废液截流沟，连接事故池，用于泄漏后废液收集。 |
|  | 污水处理站、事故应急池 | 混凝土池体采用抗渗钢纤维混凝土，抗渗等级不低于P8，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防渗涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂（渗透系数不大于1.0×10-12cm/s），结构厚度不小于250mm，水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm，池体进行防腐处理。 |
|  | 废料间（一般暂存间、危废暂存间）（新建） | 原始地层或填挖方地坪+土工布+2mm厚HDPE膜（K≤10-12cm/s）+土工布 +12cmP8防渗混凝土，修筑废液截流沟，连接事故池，用于泄漏后废液收集，墙体进行至少1m防渗，墙体与地面接缝处做好防渗。 |
| 一般防渗区 | 总装车间 | 车间地面采用C25强度混，防渗等级为P8，厚度为20cm的混凝土进行铺设，其下铺砌砂石基层，原土夯实，可达到防渗的目的。 |
|  | 冲压车间 |  |
|  | 焊装车间 |  |
| 简单防渗区 | 纯水制备站、调试大棚、完检车间、试车跑道、研发中心、冲压件库、冲压件库、成品停车场、餐厅、生活管理及食堂等 | 一般地面硬化 |
| 跟踪监测井 | 2口，上下游各一口 |